## PRÁCTICA COCODRILE 11 (TEMPORIZADOR 555): ___________________________________________________

Monta los circuitos indicados y responde a las cuestiones.

| 1. CASO PRÁCTICO DE USO DEL TEMPORIZADOR 555: ASTABLE 555 | ESQUEMA |
| --- | --- |
| El objetivo de está práctica es hallar un sistema que controle dos luces intermitentes de forma alterna (cuando está funcionando una la otra no), pero esta vez empleando un Temporizador 555. El tiempo que permanece activo el estado alto (LED superior) es T1 = 0,693·(R1+ R2 )·C Y el tiempo que permanece activo el estado bajo (LED inferior) es T2 = 0,693·R2 ·C R1 se mide en Ω, R1 se mide en Ω y C en Faradios El periodo del circuito (tiempo que dura un ciclo completo) T = T1 + T2 La frecuencia de oscilación (ciclos por segundo) es f = 1/T Fíjate que vas a emplear sondas para poder medir los tiempos de la intermitencia. Completa la siguiente tabla. Debes fijarte en la sonda de la salida 3. R1 (kΩ) R2 (kΩ) C (μF) Valor teórico T1 Valor teórico T2 Valor teórico T Valor medido T1 Valor medido T2 Valor medido T f 10 10 100 10 50 100 50 10 100 10 10 500 10 50 500 | 2. Describe qué sucede. ¿Qué elemento es responsable de lo sucedido? (observa el condensador) |

## 2. MONOESTABLE CON RETARDO A LA CONEXIÓN

1. Este circuito está diseñado para que, una vez se haya actuado sobre el pulsador P, se conecte un determinado dispositivo (por ejemplo, una lámpara) durante un intervalo de tiempo preestablecido. Pasado ese tiempo, se desconectará automáticamente.

El tiempo T que estará activa la SALIDA DEL TEMPORIZADOR  depende de:

- R, es decir, de la resistencia en ohmios.

- C, es decir, la capacidad del condensador, en faradios.

T = 1,1·R·C

Completa la siguiente tabla: Debes fijarte en la sonda situada en la salida 3 (puedes eliminar las otras si te molestan). Observa el condensador

| R (kΩ) | C (μF) | Valor teórico T | Valor medido T |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 |  |  |
| 10 | 500 |  |  |
| 50 | 100 |  |  |
| 10 | 500 |  |  |
| 10 | 500 |  |  |